Общество с ограниченной ответственностью

«Тандем – Индустрия»

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 93-61

Сот.раб.+79102180177     +79192796777

т/факс: (4712) 51-14-84

Заявки принимаем по эл.почте:   tandemvet@yandex.ru       info@tandem-industry.ru

http://www.tandem-industry.ru

Подкислители, обеззараживатели кормов и ЖКТ животных и птиц. Цены договорные

| Сальмоцил PП бактерицид-фунгицид кормов | 1-2 кг/т корма |
| --- | --- |
| BenzpBac1 комплекс бензойной и муравьиной кислот | 0,5-3 кг/т корма |
| Антибакгер-2 (пopoшoк) подавление патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье, профилактика горизонтального распространения вирусов | 0,5-4,0 кг/т норма, кормового |
| СабКонтрол Подкислитель с масляной кислотой, обеззараживатель кормов | 0,5-4 кг/т корма |
| Сальмоцил F бактерицид-фунгицид кормов с фумаровой кислотой | 1-2 кг/т корма |
| Сальмоцил FH предотвращает развитие условно-патогенной микрофлоры | 0,5-2 кг/т корма |
| BeпzoBac 2 комплекс бензойной, муравьиной кислот и эфирных масел | 0,5-2 кг/т корма |
| Антибактер-1 (жидкий) подавление патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье, профилактика горизонтального распространения вирусов | 0,4 -4,0 л/т корма, кормового сырья |
| Сальмоцил FL Бактерицид-фунгицид кормов Концентрированный комплекс муравьиной, пропионовой и молочной кислот. Выпускается в жидкой форме. | 1-4 кг/т корма |
| Сальмоцил FK выпускается в жидкой форме. Бактерицид и подкислитель кормов | 2-3 кг/т корма |

| Антибактер-1 (жидкий) подавление патогенной микрофлоры в воде и системе поения. Профилактика горизонтального распространения вирусов | 0,3-0,8 л/т воды |
| --- | --- |
| Селко рН Selko-pH (Селко-рН) помогает эффективно решить проблему очистки системы питьевой воды и дальнейшего заражения ее сальмонеллой, Е-Сoli и другими патогенными бактериями | В начале откорма непрерывно используют Селко-pH через питьевую воду в течение 10-14 дней. При изменении состава корма используют Селко-pH за несколько дней до смены корма и в течение 7-10 дней после, рекомедуемая дозировка 1.5-2.0 л/1000 л питьевой воды. |
| Ацид Микс рН – представляет собой комбинацию органических кислот и их солей, которые оказывают подкисляющее и селективное антибактериальное действие | можно использовать со 2-й или 3-й выпойки молока, сначала в дозировке 2,0 мл на 1 л молока, а со второй недели – 2,5 мл на 1 л |
| Лупро-Микс NC (Lupro-Mix NC) Санация систем водоснабжения, имеет микробактериологический эффект пр выпаивании (лучше марганцовки), бактерицидный и фунгицидный эффект (имеет способность не допускать образование биопленки) | 1%-ный Lupro-Mix NC. Экспозиция - 24 часа. |
| Avillue AviBlue (АвиБлю) «АвиБлю» применяют для подготовки воды при иммунизации птиц живыми вирусными, бактериальными и микоплазменными вакцинами методом выпаивания. | Растворяют в питьевой воде из расчета 25 г (1 колпачок) на 200 л (дм3) воды. |
| Севамун Тиосульфат натрия, входящий в состав средства Севамун, нормализует кислотность воды до pH 6, нейтрализует содержание свободного хлора до 10 мг/л, что предупреждает инактивацию вакцинного вирус | Расчет из расчета 1 таблетка на 100 л воды. |
| Аква-Клин Аква-Клин - концентрированное средство для очистки систем поения в животноводческих и птицеводческих помещениях. Основными действующими веществами Аква-Клин являются пролонгированное пероксидное соединение и ионы серебра | ввести в систему поения в зависимости от степени загрязнения 1-3% раствор Аква-Клин |
| Миафос Укрепление скелета, улучшение качества яичной скорлупы, понижение pH питьевой воды до 4,7, дезинфекция системы водоснабжения. Состав и описание: Фосфар, кальций, натрий, магний, марганец, медь, цинк, лимонная и ортофосфорная кислоты | Бройлеры: 1 л на 1000 л питьевой воды в течение 3-х дней, с 6 по 8 день и с 18 дня. Ремонтный молодняк: 1 л на 1000 л воды в течение 2-х дней через каждые 3 недели. Родители, куры-несушки: 1 л на 1000 л питьевой воды в течение 3-х дней, каждые 2 недели. Свиньи: 2 л на 1000 л воды в течение 3-5 дней. |
| Аквасейф (в место Селко рН) Добавка для обеззараживания ВОДЫ ДЛЯ поения сельскохозяйственных животных и птицы | Для предупреждения роста бактерий используют 1 - 2 л / 1000 л воды, в течение восьми часов минимум. Это предотвращает взрывной рост бактерий в питьевой воде. Для очистки загрязненной воды используют 1 -2л на 1000 л воды. Проводят процедуру в течении З-х-5-ти дней. |
| СИД-2000 (CID-2000) Высокоэффективное, поликомпозиционное дезинфицирующее средство без пенообразования предназначенное для очистки и дезинфекции систем питьевого водоснабжения, подкисление питьевой воды, деконтаминирующей обработки инкубационного яйца и различных поверхностей, а также систем промышленной канализации. | Для санации питьевой воды применяйте “CID 2000 ” в концентрации 0,02-0,05%. Для очистки систем промышленной канализации следует перекрыть задвижки и заполнить трубы 2% раствором “CID 2000 ” на 3 часа. |
| СИД-20 Для дезинфекции и очистки линий системы поения, технологического оборудования и инвентаря. Действующее вещество: формальдегид, глутаровый альдегид, ЧАС, глиоксаль, изопропанол | Дезинфекция: - 0,25%-0,5 (1:400-1:200) для общей дезинфекции полов и стен в стойлах, инструментов, с/х оборудования; - 0,5-1% (1:200-1:100) для дез.барьеров ( регулярно менять раствор); - 1,5 л+ 3л воды/1000 м3 при помощи пеногенератора. |
| Жидкость Hydrocare (Хайдрокеа) Чистящее и дезинфицирующее средство для очистки систем поения, а также для очистки молокопроводов. Hydrocare (Хайдрокеа) - это препарат на основе 50% перекиси водорода и 300 мг на 1 л серебра. Также в него входит ряд вспомогательных компонентов, которые модифицируют действие 2-х основных. Такое сочетание даёт превосходный эффект. С одной стороны серебро стабилизирует действие перекиси, с другой - усиливает его на конкретном участке. Например, если использовать чистую перекись водорода, то она тут же начнёт распадаться и приведёт к разрушению налёта в начале трубы с образованием кусков (эти куски будут забивать поилки и почки животных), в то время как конечные участки труб вообще не будут очищены, так как весь кислород выделился в самом начале. Серебро позволяет постепенно выделятся кислороду и равномерно очищать трубы на всём их протяжении. В то же время оно усиливает локальное действие кислорода. | Для первоначальной очистки в период подготовки корпусов в отсутствии птицы для очистки и дезинфекции систем поения применяют 1-3% рабочий раствор IntraHydrocare. Время экспозиции раствора в системе составляет 12-24 часа в зависимости от концентрации рабочего раствора. При наличии обильного загрязнения в системе поения проводится повторная очистка 1-3% рабочим раствором IntraHydrocare |
| Сальмотек ВА сухой Подкислитель для контроля патогенных бактерий. Сальмотек это эффективное средство против патогенных бактерий в сырье и готовом корме. Негативное влияние патогенных бактерий. Патогенных бактерии наносят значительный вред здоровью и жизнедеятельности людей и животных. Предполагается, что 30% - 40% птицы и свиней заражены Патогенных бактериями. Эти животные очень часто являются носителями патогенных Патогенных бактерий. Они представляют собой постоянный риск перекрёстного загрязнения цепи питания Патогенных бактериями. Разнообразные органические кислоты, которые входят в состав Сальмотек эффективно уничтожают патогенные Патогенных бактерии, такие как Е-коли и разновидности Сальмонеллы, в сырье и готовом корме. Сальмотек контролирует уровень бактерий в сырье и готовых кормах. Патогенные бактерии не могут размножаться и расти, когда уровень рН окружающей среды опускается ниже 4. Добавляя Сальмотек, окружающая кислотность понижается, что предотвращает рост патогенных бактерий. | Норма ввода: • 1-3 кг/1 т готового корма; • 3-5 кг/1 т мясо-костной, костной муки или других ингредиентов животного происхождения; • 5 кг/1 т рыбной муки. |
| ДИГЕСТО (в место Селко pH, Аквасейф) Важное отличие от других жидких подкислителей в составе - наличие карвакрола (экстракт натурального эфирного масла орегано) улучшает работу ферментов, снижает нагрузку на печень!! Сильный гепатопротектор! А также Дигесто успешно применяют для закваски молока телятам. | Дозировка: В корм – 0,5мл/кг корма В воду для поения – 0,5-1мл/л воды |
| Эвацид S Универсальная, жидкая смесь органических кислот для подкисления воды. Содержит эффективную комбинацию муравьиной, пропионовой, молочной, сорбиновой и лимонной кислот. | Дозировка: вода 0,1-1,5л/т до pH не ниже 3,5 |
| ЭКО-ДЕЗ Для дезинфекции технологического оборудования, помещений и инвентаря | В зависимости от степени загрязненности Эко-Дез используют в концентрации 0.5-0.6% методом распыления или в концентрации 1-4% методом замачивания. Время контакта составляет 10–20 мин. После экспозиции необязательно смывать средство проточной водой. Эко-Дез применяется обычно в концентрации 1-2%; в качестве чистящего средства для трудновыводимых загрязнений средство используют в виде 3-4% раствора. Длительность контакта составляет 15-20 мин |
| КЕНО СИД 500 Для дезинфекции технологического оборудования, помещений и инвентаря | Обработайте поверхность 0,5-1% раствором средства при помощи пенного оборудования либо любым ручным методом. Выдержите 20-30 мин |
| КЕНОСИД 2100 5% Для дезинфекции технологического оборудования и дезинфекция тушек | Для внешней дезинфекции технологического оборудования использовать в концентрации 0.2-0.5% методом спрея или замачиванием: экспозиция: 15-30 мин; Для снижения микробной обсеменённости воды в ваннах охлаждения использовать в концентрации 0,02-0,1%; Для снижения бактериальной обсеменённости тушек птицы и деконтаминации сальмонелл в установках контактного охлаждения использовать в концентрациях 0,02-0,6%. |
| Лакто – рН Гигиена воды и систем поения, жидкий подкислитель. Высокоэффективная смесь органических кислот и сульфата меди. Уничтожает патогенную микрофлору в воде и системах поения, растворяет биоплёнки. Контролирует микрофлору ж/к тракта и улучшает пищеварение. Жидкость, упаковка 25, 30 кг. | Норма ввода: 0,5 – 5,0 кг/1000 л. Воды |
| Аватарчик Аватарчик — применяют для стабилизации физико-химических параметров водопроводной воды для поения птиц и визуальной оценки полноты выпаивания птице растворенных в воде биологических или лекарственных препаратов. | для получения концентрированного (маточного) раствора добавляют средство из расчета 2 г на 50 л воды. Через 10 минут раствор тщательно перемешивают пластмассовой палочкой. В полученном растворе воды при постоянном помешивании растворяют содержимое флакона с биологическим или лекарственным препаратом |
| МЕНОСВИТ комплексный подсластитель, содержание активных компонентов более 90% | Рекомендуемые дозировки: 50 - 150 г/т корма, ЗЦМ, ЗСОМ |
| Амазил NA Аmasil NА разработан специально для применения в комбикормовом секторе для обеззараживания кормов и воды (свиноводство, птицеводство) | Консервация твердых кормов 3-4,5 л/т корма, обеззараживание жидких кормов 0,15-0,35% (по объему корма), силосование 1,5-7кг/т силосуемой массы |
| Лупро-Цид NA Лупро-Цид NA – кормовая добавка для силосования кормов для крупного рогатого скота, обеззараживания воды и консервации кормов | При дозировке 2,5-4 литра на тонну корма возможно получение кормов свободных от сальмонеллы и другой патогенной микрофлоры |
| Лупро-Грэйн Действующее вещество: пропионовая кислота — 90%. Вспомогательные компоненты: аммиак — 4%; 1,2-пропандиол — 4%; вода — 2%. |  |
| Лупрозил (Лупрозил) Препарат применяется для консервирования цельного зерна влажностью 15-40%, имеет в своем составе пропионовую кислоту (99,5 %) и воду (0,5%). | Рекомендуемые дозы. Для предотвращения плесневения сена: 3-8 л/т. |
| Сальмоцил PП Обеззараживает корма и кормовое сырье, предотвращает повторное заражение их при хранении | Нормы ввода: Цыплята-бройлеры 1,0–2,0 кг/т корма. Куры-несушки 1,0-2,0 кг/т корма. Индюшата, гусята 1,0-2,0 кг/т корма |
| Антибакгер-2 (пopoшoк) подавление патогенной микрофлоры в кормах и кормовом сырье, профилактика горизонтального распространения вирусов | Рекомендуемые нормы, кг/тонну корма: бройлеры 1,0-1,5; куры-несушки 0,5-1,0; поросята-отъёмыши 2,0-3,0; поросята-сосуны 3,0-4,0; свиньи на откорме 1,5-2,5; телята 0,5-1,0. |
| СабКонтрол Подкислитель с масляной кислотой, обеззараживатель кормов | Нормы ввода на 1 т корма: Цыплята-бройлеры 1,0-1,5 кг, Куры-несушки до 1,0 кг, Индюки 1,0-2,0 кг |
| Сальмоцил F бактерицид-фунгицид кормов с фумаровой кислотой добавка кормовая для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц | Нормы ввода составляют: бройлерам - 1,0 - 1,5 кг/т корма, курам-несушкам - 0,5 - 1,0 кг/т корма, поросятам-отъемышам - 2,0 - 3,0 кг/т корма, поросятам-сосунам - 3,0 - 4,0 кг/т корма, свиньям на откорме - 1,5 - 2,5 кг/т корма |
| Сальмоцил FH предотвращает развитие условно-патогенной микрофлоры | Нормы ввода составляют: - поросятам - 2-3 кг/т корма; - свиньям на доращивании и свиньям на откорме - 1-2 кг/т корма; - цыплятам-бройлерам - 1-2 кг/т корма; - курам-несушкам - 0,5кг/т корма. |
| Сальмоцил FL Бактерицид-фунгицид кормов Концентрированный комплекс муравьиной, пропионовой и молочной кислот. Выпускается в жидкой форме. | Нормы ввода 1000 л питьевой воды: 0,5-1,0 л |
| Сальмоцил FK выпускается в жидкой форме. Бактерицид и подкислитель кормов | Консервация твердых кормов 2,0-3,0 л/т корма Обеззараживание жидких кормов 0,15-0,35% (по объему корма) Силосоёвание 1,5-3,0 кг/т силосуемой массы |
| ПиггиСвит Ароматические и вкусовые кормовые добавки в соответствии с Директивой Совета 70/524/ЕЕС и Постановлением ЕС 1831/2003 | Дозировка: Поросята, телята: до 150 г / т корма, Свиньи и КРС на откорме: 100 – 150 г / т корма |